## Slide 1
Criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI
Raffineria ISAB – Impianti NORD-SUD-IGCC

## Slide 2: PROCEDURA PR-AS-46-11 - “Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti”
Scopo
Definire le responsabilità ed i compiti delle Funzioni aziendali relativamente alla:
scelta,
distribuzione,
utilizzo,
verifica dell’efficienza e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

## Slide 3: PROCEDURA PR-AS-46-11 - “Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti”
Moduli e Allegati
M-46-11-A Tabella di individuazione dei DPI
M-46-11-B Schede di verifica comfort DPI
M-46-11-C Scheda consegna DPI
M-46-11-D Argomenti corso di formazione/addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI di terza categoria in dotazione al personale ISAB
M-46-11-E Scheda controllo mensile DPI
M-46-11-F Durata prevista degli indumenti protettivi e dei DPI
M-46-11-G Specifiche DPI
M-46-11-H Libretto di consegna DPI
M-46-11-I Modulo distribuzione vestiario
M-46-11-L Registro DPI di terza categoria
M-46-11-M Planimetria aree operative
M-46-11-N Tabella sinottica formazione DPI
Appendice 1 Abiti da Lavoro

## Slide 4: PROCEDURA PR-AS-46-11 - “Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti”
Allegato M-46-11-G
Illustra, per ogni DPI, le relative CARATTERISTICHE TECNICHE
L’idoneità alla protezione dai rischi per i quali è stato progettato il DPI è strettamente legata alle caratteristiche tecniche che lo stesso deve obbligatoriamente possedere per essere ritenuto tale
Nell’ambito del processo di acquisizione dei DPI, la funzione SIC dovrà tenere conto:
delle CARATTERISTICHE TECNICHE dei DPI riportate in tale Allegato in funzione della tipologia di DPI scelti

## Slide 5: PROCEDURA PR-AS-46-11 - “Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti”
Criteri di scelta
Nel processo di identificazione dei DPI, si tiene conto:
dell’analisi di rischio scaturita nell’ambito del DVR ed in particolare dalle schede JSA, JSA/AC;
dell’identificazione degli scenari incidentali nel Rapporto di Sicurezza;
dell’analisi degli incidenti;
dell’individuazione dei riferimenti normativi e degli standard di buona tecnica;
della valutazione di eventuali modifiche in relazione all’aggiornamento continuo del livello di rischio

## Slide 6
Allegati procedura
Caratteristiche
Calzature ad elevato comfort
Caratteristiche
Maschera di fuga a boccaglio
Caratteristiche Elmetto
con visiera integrata
Elenco DPI standard
Caratteristiche Tuta e Camicia trivalente
DPI obbligatori nelle AREE OPERATIVE
Tuta Trivalente (Ignifuga – Antiacido – Antistatica) invernale/estiva
Camicia da lavoro trivalente (Ignifuga – Antiacido – Antistatica)
Maglione/eskimo trivalenti
Elmetto
Semimaschera di emergenza con filtro polivalente/cappuccio di fuga (al seguito )
Occhiali di sicurezza (protezione generica)
Scarpe di sicurezza
Otoprotettori/cuffie antirumore (al seguito e da indossare nelle aree segnalate da apposita cartellonistica)
Mascherina antipolvere tipo FFp3 (al seguito, da indossare in caso di necessità)
PROCEDURA PR-AS-46-11 - “Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti”
Caratteristiche occhiali sotto maschera autoprotettori

## Slide 7
Caratteristiche occhiali sotto maschera autoprotettore
Elenco DPI standard
Caratteristiche
Calzature ad elevato
comfort
Caratteristiche
Maschera di fuga a
boccaglio
Caratteristiche Elmetto
con visiera integrata
L’abbigliamento trivalente è realizzato con una tipologia di tessuto che ha tre caratteristiche specifiche:
È ignifugo: garantisce protezione contro il calore e la fiamma
È antiacido: protegge dall'esposizione di agenti chimici liquidi
È antistatico: garantisce la dissipazione delle cariche elettrostatiche
Caratteristiche Tuta e Camicia Trivalente
PROCEDURA PR-AS-46-11 - “Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti”
Le caratteristiche “trivalenti” sono certificate da specifiche norme tecniche UNI EN, come riportate nelle etichette degli indumenti

## Slide 8
Caratteristiche occhiali sotto maschera autoprotettore
Elenco DPI standard
Caratteristiche
Calzature ad elevato
comfort
Caratteristiche
Maschera di fuga a
boccaglio
Caratteristiche Elmetto
con visiera integrata
Caratteristiche Tuta e Camicia Trivalente
PROCEDURA PR-AS-46-11 - “Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti”
I capi soddisfano i requisiti della norma europea di resistenza agli acidi descritti nella normativa UNI EN ISO 13034
Gli indumenti appartenenti a questa tipologia proteggono da esposizioni a piccole quantità di sostanze chimiche che avvengono attraverso spruzzi leggeri o schizzi accidentali di sostanze chimiche
Il tempo di permeazione della sostanza chimica nel tessuto è un altro parametro molto importante che viene specificato nella norma
La protezione minima garantita è di 10 minuti, quella massima è di 480 minuti
E’
ANTIACIDO

## Slide 9
Caratteristiche occhiali sotto maschera autoprotettore
Elenco DPI standard
Caratteristiche
Calzature ad elevato
comfort
Caratteristiche
Maschera di fuga a
boccaglio
Caratteristiche Elmetto
con visiera integrata
.
Caratteristiche Tuta e Camicia Trivalente
PROCEDURA PR-AS-46-11 - “Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti”
I capi soddisfano i requisiti della norma europea EN 1149-5 che specifica le caratteristiche dell’abbigliamento antistatico
Proteggono dalle scariche elettrostatiche improvvise
Si utilizzano negli ambienti in cui sussiste il rischio che eventuali scintille possano incendiare sostanze infiammabili
E’
ANTISTATICO

## Slide 10
Caratteristiche occhiali sotto maschera autoprotettore
Elenco DPI standard
Caratteristiche
Calzature ad elevato
comfort
Caratteristiche
Maschera di fuga a
boccaglio
Caratteristiche Elmetto
con visiera integrata
Caratteristiche Tuta e Camicia Trivalente
PROCEDURA PR-AS-46-11 - “Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti”
I capi soddisfano i requisiti della norma europea UNI EN ISO 11612 – Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma
Il tessuto con il quale sono realizzati i capi viene trattato in modo da diventare ignifugo, nel caso non lo sia intrinsecamente
E’
IGNIFUGO

## Slide 11
Caratteristiche occhiali sotto maschera autoprotettore
Allegati procedura
Elenco DPI standard
Caratteristiche
Calzature
Caratteristiche
Maschera di fuga a
boccaglio
Caratteristiche Elmetto
con visiera integrata
PROCEDURA PR-AS-46-11 - “Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti”
Caratteristiche
Calzature ad elevato comfort
Caratteristiche Tuta e Camicia trivalente
SCARPE COFRA ZATOPEK S3 SRC
Disponibili a magazzino Calzature ad elevato comfort con i codici da 10154109 a 10154133, indirizzate a coloro i quali, per esigenze sanitarie accertate dal MC, necessitano di calzature ergonomiche differenti
Specifiche Tecniche Scarpe antinfortunistiche (Allegato M-46-11-G):
Idrorepellente, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo non metallica
Protezione delle dita: puntale non metallico TOP RETURN ultra leggero
Lamina antiperforazione
Resistenza alle flessioni, agli oli minerali e agli acidi deboli
Antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche in conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE e alla norma europea armonizzata UNI EN ISO 20345:2012
SCARPE COFRA PIOLA S3 SRC
SCARPE DIADORA RUN LOW S3 SRC

## Slide 12
Caratteristiche occhiali sotto maschera autoprotettore
Allegati procedura
Elenco DPI standard
Caratteristiche
Calzature ad elevato
comfort
Caratteristiche
Maschera di fuga a
boccaglio
Caratteristiche Elmetto
con visiera integrata
PROCEDURA PR-AS-46-11 - “Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti”
Caratteristiche Tuta e Camicia trivalente
Filtro ABEK15: assicura una protezione contro una varietà di gas
Approvata ai sensi dell’unica normativa riconosciuta in materia di dispositivi di fuga con filtro per ambienti industriali – DIN 58647-7), garantisce la Protezione per almeno 15 min
Boccaglio con stringinaso: facile da indossare anche da persone con la barba
Coperchio trasparente: per ispezionare facilmente il dispositivo. La data di scadenza è stampata direttamente sul filtro e quindi facilmente leggibile
Custodia ergonomica e robusta: la clip integrata consente di agganciarla con facilità alla cinghia
Caratteristiche Maschera
di fuga a boccaglio
Drager PARAT 3200

## Slide 13
Caratteristiche
Occhiali sotto maschera autoprotettore
Allegati procedura
Elenco DPI standard
Caratteristiche
Calzature ad elevato
comfort
Caratteristiche
Maschera di fuga a
boccaglio
Caratteristiche Elmetto
con visiera integrata
Caratteristiche Elmetto
con visiera integrata
PROCEDURA PR-AS-46-11 - “Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti”
Caratteristiche Tuta e Camicia trivalente
V-GARD 930 colore bianco
Realizzato in ABS rinforzato con gomma per maggiore resistenza e protezione dallo schiacciamento laterale (opzione LD)
Sistema antistatico; certificazione elettrostatica INERIS per l'utilizzo in ambienti ATEX/esplosivi
Elmetti isolanti conformi alle norme EN 397 440 V CA e EN 50365 1.000 V CA
Caratteristiche bardatura
Bardatura Fas-Trac® III ratchet a 6 punti con fascia antisudore di alta qualità lavabile e sostituibile
Manopola facile da impugnare, regolabile anche con i guanti
Caratteristiche Sovraocchiali
I sovraocchiali integrati si adattano alla maggior parte delle lenti da vista, facendo scorrere la bardatura, e offrono eccellenti caratteristiche antiappannamento e antigraffio
Guarnizione in gomma per garantire la protezione degli occhi con una tenuta efficace sul volto
Impugnatura con sistema scorrevole per riporre la visiera in modo semplice e rapido, anche con i guanti
Sovraocchiali sostituibili senza attrezzi

## Slide 14
Caratteristiche
Occhiali sotto maschera autoprotettore
Allegati procedura
Elenco DPI standard
Caratteristiche
Calzature ad elevato
comfort
Caratteristiche
Maschera di fuga a
boccaglio
Caratteristiche Elmetto
con visiera integrata
Caratteristiche Elmetto
con visiera integrata
PROCEDURA PR-AS-46-11 - “Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti”
Caratteristiche Tuta e Camicia trivalente
V-GARD 930 colore bianco
Periodo di Conservazione
3 Anni dalla data di produzione
Protezione della Testa
Certificazione rilasciata dall'organismo notificato CE APAVE (0082) in accordo alle seguenti norme: EN 397:2012, elmetti di protezione per l'industria con opzioni di temperatura molto bassa (-30 °C), deformazione laterale (LD), metallo fuso (MM), 440 V CA (isolamento elettrico). Testato anche a -40 °C (GOST)
EN 50365, elmetti isolanti di classe 0, con tensioni fino a 1.000 V CA e 1.500 V CC
Durata Utile
5 Anni dal primo utilizzo, oltre al periodo di conservazione

## Slide 15
Caratteristiche
Occhiali sotto maschera autoprotettore
Allegati procedura
Elenco DPI standard
Caratteristiche
Calzature ad elevato
comfort
Caratteristiche
Maschera di fuga a
boccaglio
Caratteristiche Elmetto
con visiera integrata
Caratteristiche Elmetto
con visiera integrata
PROCEDURA PR-AS-46-11 - “Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti”
Caratteristiche Tuta e Camicia trivalente
Protezione degli Occhi
Certificazione rilasciata dall'organismo notificato CE DINCERTCO (0196) in accordo alle seguenti norme: EN 166:2001, protezione personale degli occhi (2C-1,2 1 B K N)
2C-1.2 = Filtro UV conforme alla EN170:2002
1 = Qualità ottica
B = Resistenza agli impatti a media energia (120 m/s)
K = Resistenza della superficie a danni da particelle fini in accordo alla EN 168:2001, paragrafo 15
N = Resistenza all'appannamento
Protezione della Testa
Certificazione rilasciata da INERIS in accordo alla EN 13463-1:2001 per l'utilizzo sicuro in zone ATEX (Certificazione elettrostatica INERIS n° 29406)
Polvere: zone 20, 21, 22 (tutte le zone)
Gas: zone 1 e 2 con gas del gruppo IIA (propano)

## Slide 16
Allegati procedura
Elenco DPI standard
Caratteristiche
Calzature ad elevato
comfort
Caratteristiche
Maschera di fuga a
boccaglio
Caratteristiche Elmetto
con visiera integrata
Caratteristiche Occhiali sotto maschera autoprotettore
PROCEDURA PR-AS-46-11 - “Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione degli incidenti rilevanti”
Caratteristiche Tuta e Camicia trivalente
Occhiali indossabili Sotto maschera Autoprotettore – Modello Univet 5X1K10000
Sono dotati di una gomma interna per un comfort senza pressioni
Dispongono di un Kit di sostituzione aste con fascia elastica
Occhiali indossabili Sotto maschera Autoprotettore – Modello Univet 5X1RX0099
Sono del tipo OPTI per lenti correttive
Predisposti per montaggio su mod. 5X1

## Slide 17
Criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI
Raffineria ISAB – Impianti NORD-SUD-IGCC
Grazie per l’Attenzione