## Slide 1: Formazione HSE Aggiornamento RdS 2021
Funzione Sicurezza

## Slide 2: AGGIORNAMENTO RDS 2021
Indice degli argomenti
Riferimenti normativi: le Direttive Seveso, origine ed evoluzione.
Decreto Legislativo 105/15 (Seveso III): criteri di assoggettabilità ed adempimenti normativi.
L’analisi del rischio industriale: il Rapporto di Sicurezza.
Criteri e metodologie dell’analisi di rischio.
Risultati dell’analisi di rischio: scenari incidentali, analisi NATECH, compatibilità territoriale, effetti domino.
Rapporto di Sicurezza e Piani di Emergenza di Reparto.

## Slide 3: AGGIORNAMENTO RDS 2021
Direttive Seveso… Perché?
10 luglio 1976: incidente presso lo Stabilimento ICMESA (Industrie Chimiche Meridionali S.A.), ubicato nei pressi del Comune di Seveso e specializzato nella produzione di prodotti farmaceutici.
L’incidente provocò la fuoriuscita di una nube di diossina, una tra le sostanze tossiche più pericolose.
La nube tossica investì una vasta area di terreni nei comuni limitrofi della bassa Brianza, in particolare Seveso.
L’incidente determina effetti disastrosi sulla popolazione e l’ambiente.
A seguito dell’incidente il Parlamento Europeo stabilisce di emanare la Direttiva CEE 82/501 del 24/06/82 in materia di prevenzione dei grandi rischi industriali.
Recepita In italia con il dpr 175/88 (SEVESO i)

## Slide 4: AGGIORNAMENTO RDS 2021
D.P.R. n. 175 del 17 maggio 1988 (Seveso I)
Abrogato dal D.L. 334/99
D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 (Seveso II)
Attuazione della direttiva 96/82/CE
D. Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (modifiche alla Seveso II)
D. Lgs. n. 105 del 26 Giugno 2015 (Seveso III)
Con abrogazione del D. Lgs. 334/99 e D. Lgs. 238/05
Evoluzione normativa…

## Slide 5: AGGIORNAMENTO RDS 2021
Attuale inquadramento normativo…
Decreto Legislativo 105/15 (Seveso III)
“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”
Il 4 luglio 2012 è stata emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, la Direttiva 2012/18/UE (detta “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
La Direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015.

## Slide 6: AGGIORNAMENTO RDS 2021
Ambito di applicazione dela Seveso III
Presenza di sostanze pericolose: presenza, reale o prevista, nello stabilimento, o che è ragionevole prevedere che si possano generare in caso di perdita del controllo dei processi, in q.tà ≥ all'allegato 1
− Allegato 1 - parte 1 Categorie di sostanze pericolose
− Allegato 1 - parte 2 Sostanze pericolose specificate
NB: le parti 1 e 2 (Categorie di sostanze e Sostanze specificate) sono state invertite rispetto alla precedente direttiva Seveso II
Definito in funzione della ….

## Slide 7: AGGIORNAMENTO RDS 2021
Per definire l’assoggettabilità al decreto, occorre quindi verificare i quantitativi di sostanze presenti e confrontarli con le tabelle presenti in Allegato 1, parte 1 e parte 2 del decreto.
Allegato 1, Parte 1: sostanze classificate in base alla categoria di pericolo (rif. Regolamento CLP).
Allegato 1, Parte 2: sostanze identificate in base al loro nome chimico.

## Slide 8: AGGIORNAMENTO RDS 2021
Superamento soglia colonna 2 = Stabilimento di soglia inferiore
Superamento soglia colonna 3 = Stabilimento di soglia superiore
Le quantità limite per la verifica dell’assoggettabilità sono quelle riportate nelle colonne 2 e 3 dell’Allegato 1.
Notes: 7
7

## Slide 9: AGGIORNAMENTO RDS 2021
Sulla base della verifica effettuata i siti Nord, Sud e IGCC sono classificati Stabilimenti di Soglia Superiore
Redazione e trasmissione Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori (artt. 13 e 23 D.Lgs. 105/15)
Redazione e trasmissione del Rapporto di Sicurezza (art. 15 D.Lgs. 105/15)
Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (art. 14, comma 2 D.Lgs. 105/15)
Sistema di gestione della sicurezza (S.G.S) (art. 14, comma 6 D.Lgs. 105/15)
Piano di emergenza interno (PEI) (art. 20 D.Lgs. 105/15)
Informazioni utili per elaborazione del Piano di emergenza esterno (PEE) (art. 20, comma 4 D.Lgs. 105/15)
FOCUS della formazione:
Rapporto di Sicurezza Aggiornamento Maggio 2021
ADEMPIMENTI

## Slide 10
Elaborato tecnico che ha lo scopo di:
descrivere l’attività svolta all’interno dello stabilimento;
analizzare i rischi di incidenti rilevanti ad essa connessi;
individuare le misure di sicurezza e di prevenzione adottate per prevenirli;
evidenziare gli eventuali impatti derivanti dal rischio di incidenti rilevanti sul territorio circostante.
Il Rapporto di Sicurezza deve essere redatto secondo i criteri dell’Allegato C del D. Lgs. 105/2015.
Il Gestore riesamina il rapporto di sicurezza:
Almeno ogni 5 anni
A seguito di modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio
A seguito di un incidente rilevante.
AGGIORNAMENTO RDS 2021
RAPPORTO di SICUREZZA – cos’è?
RAPPORTO di SICUREZZA – aggiornamento
Notes: Ho modificato questa slide con le info tratte dal concorso sicurezza 2013_regolamento

## Slide 11
Valutazione Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
Valutazione Rischi di Incidente Rilevante
AGGIORNAMENTO RDS 2021
In definitiva….
Il Rapporto di Sicurezza costituisce un’articolata analisi (valutazione) del rischio industriale, effettuato con metodologie e criteri specifici e l’ausilio di tecnici specializzati nell’analisi di rischio industriale.
Lo scopo, infatti, è la valutazione dei rischi residui connessi con le attività svolte dal Gestore “Seveso”, ovvero del rischio “rimanente” al netto degli interventi di prevenzione e protezione in essere.
Esiste, quindi, un parallelismo tra RdS e DVR
Rapporto di Sicurezza (D. Lgs. 105/15)
Documento di Valutazione dei Rischi (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
R = P x M
rischio da valutare
probabilità/frequenza di accadimento dell’evento
conseguenze dell’evento
Responsabilità: Gestore
Responsabilità: Datore di Lavoro

## Slide 12
Procedimento con cui il Comitato Tecnico Regionale (CTR) di cui all'art. 10 del D. Lgs. 105/2015, nell'ambito di gruppi di lavoro costituiti da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Regione, Arpa e INAIL:
valuta l’idoneità e l’efficacia dell’analisi del rischio;
verifica la corrispondenza delle informazioni contenute nel RdS a quanto effettivamente attuato da parte del gestore;
rileva le situazioni di carattere impiantistico e gestionale sulle quali è opportuno intervenire per prevenire il rischio di incidente rilevante, migliorando le condizioni di sicurezza interne ed esterne allo stabilimento;
verifica la conformità della documentazione alle disposizioni di legge.
AGGIORNAMENTO RDS 2021
Istruttoria del RAPPORTO di SICUREZZA
L’istruttoria tecnica si conclude con un atto che contiene le valutazioni tecniche finali
E le eventuali prescrizioni integrative.
Delibera del CTR
Notes: Ho modificato questa slide con le info tratte dal concorso sicurezza 2013_regolamento

## Slide 13: AGGIORNAMENTO RDS 2021
istruttoria RDS 2016
Per la Raffineria ISAB Impianti Sud e IGCC l’istruttoria del Rapporto di Sicurezza si è conclusa con il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi
IGCC Rilasciato il 16/01/2019
SUD Rilasciato il 01/04/2021

## Slide 14: AGGIORNAMENTO RDS 2021
istruttoria RDS ISAB Nord
L’istruttoria si è conclusa con la
Delibera n. 01 del 21.01.2019
in cui sono inserite le valutazioni tecniche fatte dal CTR
e le prescrizioni integrative da attuare.
La verifica delle stesse sarà effettuata nel corso dell’istruttoria del nuovo aggiornamento del RdS trasmesso al CTR nel maggio 2021.

## Slide 15: AGGIORNAMENTO RDS 2021
Ultimo Aggiornamento del Rapporto di Sicurezza
Maggio 2016
Maggio 2021

## Slide 16: AGGIORNAMENTO RDS 2021
Dove trovarlo nella Intranet aziendale?
Disponibile su Disco (S:) al percorso:
Suddiviso in cartelle separate per i Siti Nord, Sud e IGCC.
ISAB Impianti Sud

## Slide 17: AGGIORNAMENTO RDS 2021
Modifiche impiantistiche/organizzative effettuate in stabilimento.
Sostanze e miscele in uso presso lo stabilimento (aggiornamento SDS ai sensi Regolamenti REACH e CLP.
Analisi storica relativa agli incidenti/quasi incidenti occorsi negli ultimi 5 anni.
Analisi degli eventi naturali, approfondendo il rischio degli effetti domino (NATECH).
Rivalutazione analisi di rischio

## Slide 18: AGGIORNAMENTO RDS 2021
Principali elementi caratterizzanti l’aggiornamento:
Aggiornamento degli alberi di guasto riconducibili a deviazioni di processo
  Uniformazione dei ratei di guasto dei componenti
  Allineamento dei tempi di controllo dei componenti alla realtà impiantistica
  Utilizzo degli esiti della analisi Hazop ultimamente condotte
Adozione degli output delle analisi RBI per l’identificazione delle rotture random più probabili
Modellizzazione avanzata degli effetti da tsunami sugli impianti Nord
Recepimento degli esiti delle ultime verifiche sismiche presso gli impianti Nord

## Slide 19
Analisi dI rischio
AGGIORNAMENTO RDS 2021
Rotture Random
Deviazioni di processo
Esperienza storica
HAZOP (Analisi di Operabilità)
Individuazione IPOTESI INDCIDENTALI
Definizione frequenze di accadimento (occ/anno)
Banche dati
Alberi dei guasti
Definizione tipologia SCENARI INCIDENTALI
Sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze
Definizione frequenze di accadimento (occ/anno) degli SCENARI INCIDENTALI
Applicazione della tecnica dell’Albero degli Eventi
Modellazione delle conseguenze degli
SCENARI INCIDENTALI
Modelli fisico-matematici
Notes: Ho modificato questa slide con le info tratte dal concorso sicurezza 2013_regolamento

## Slide 20
La definizione delle cause iniziatrici di eventi incidentali viene effettuata sulla base della identificazione degli eventi riconducibili a:
deviazioni di processo: l’analisi degli eventi indesiderati ipotizzabili viene effettuata mediante un’Analisi di Operabilità (Hazard and Operability Analysis, HazOp);
rotture random: l’analisi viene effettuata sulla base dell’Analisi Storica ottenuta da banche dati/esperienza storica per installazioni similari per processo.
Per gli eventi incidentali che vengono individuati mediante l’analisi HazOp si procede alla stima della frequenza di accadimenti mediante l’elaborazione dei cosiddetti Alberi di Guasto (Fault Trees), ovvero una rappresentazione grafica delle relazioni logiche tra quegli eventi che, verificandosi in modo concatenato, comportano il realizzarsi dell’evento finale (scenario incidentale).
Ogni evento di rilascio credibile viene quindi analizzato mediante Albero degli Eventi per valutare i possibili scenari incidentali derivanti dal rilascio e le relative frequenze di accadimento.
Si procede quindi alla modellazione delle conseguenze degli scenari incidentali in termini di estensione dell’area soggetta a determinate intensità di rischio.
AGGIORNAMENTO RDS 2021
Per capire meglio….
Notes: Ho modificato questa slide con le info tratte dal concorso sicurezza 2013_regolamento

## Slide 21
AGGIORNAMENTO RDS 2021
Albero dei guasti - Esempio
Impianto 300
Ipotesi n° 1 - Rilascio per sovrappressione gassosa D 101
In base alla concatenazione delle CAUSE e del MANCATO INTERVENTO DELLE PROTEZIONI,
la frequenza di accadimento dell’ipotesi incidentale è pari a
ƒ = 3,52 10-5 occ/anno.

## Slide 22
AGGIORNAMENTO RDS 2021
Albero degli eventi - Esempio
Impianto 300
Scenario 1N - Rilascio da accoppiamenti flangiati per sovrappressione D101 (frequenza 3,52 10-5 occ/anno)
Il rilascio dà origine a un rilascio di prodotto in fase liquida, la cui successiva evoluzione è rappresentata in termini di probabilità e frequenze attese nel seguente albero degli eventi:

## Slide 23
AGGIORNAMENTO RDS 2021
Quindi …
Tipologia di incidente rilevante (incendio, dispersione infiammabile, dispersione tossica, esplosione confinata, etc.) che si può verificare a seguito di un rilascio di sostanza
in funzione delle sue caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche.
Evento iniziatore di origine random
o derivante da deviazioni di processo
che può determinare il rilascio in atmosfera di una sostanza pericolosa (infiammabile, esplosiva, tossica)
e determinare un incidente rilevante.
ipotesi incidentale
scenario incidentale

## Slide 24: AGGIORNAMENTO RDS 2021
banche dati di riferimento
software calcolo simulazione
RIVALUTAZIONE, rispetto alla precedente revisione
Maggio 2016, di:
FREQUENZE DI ACCADIMENTO
DISTANZE DI DANNO
aGGIORNAMENTO
Nell’ultimo aggiornamento del RdS si è proceduto alla
MEDIANTE

## Slide 25: AGGIORNAMENTO RDS 2021
Identificazione eventi incidentali
Per l’effettuazione dell’analisi operativa e la valutazione delle frequenze di accadimento
Per l’analisi delle rotture random (standard API 580
e API 581)
In particolare si è proceduto a:
AGGIORNARE:
APPLICARE:

## Slide 26
AGGIORNAMENTO RDS 2021
Per la scelta delle tubazioni da considerare in termini di rottura random
è stata applicata la metodologia Risk Based Inspection (RBI),
in accordo agli standard internazionali API 580 e API 581.
È stato adottato il parametro Damage Factor (Fattore di Danno) definito dallo standard API RP 501 – Risk Based Inspection Methodology.
Esso fornisce una stima dell’entità del danneggiamento associata al componente in
funzione del tempo di esercizio, dei meccanismi di danneggiamento applicabili e delle ispezioni eseguite.
Il Damage Factor, inoltre, prende in considerazione i dati restituiti dalle ispezioni effettuate e ne valuta, in funzione dei meccanismi di danneggiamento, l’efficacia.
In area impianti sono state quindi analizzate le perdite dalle tubazioni che dall’applicazione delle RBI sono risultate caratterizzate da:
damage factor più significativo;
sostanza pericolosa presente;
condizioni di temperatura e pressione più gravose;
diametro della tubazione maggiore di 2“.
Applicazione RBI

## Slide 27: AGGIORNAMENTO RDS 2021
L’analisi di rischio conduce alla definizione delle Frequenze delle ipotesi e degli scenari incidentali
Tipologia | Frequenza di soglia di credibilità |  | 
 | Nord | Sud | IGCC
Ipotesi incidentale | 1,0 x 10-6 eventi/anno | 1,0 x 10-6 eventi/anno | 1,0 x 10-6 eventi/anno
Scenario incidentale | 5,0 x 10-6 eventi/anno | 5,0 x 10-6 eventi/anno | 1,0 x 10-6 eventi/anno
Per eventi/scenari incidentali qualificati come non credibili
NON si procede alla valutazione delle conseguenze
N.B. Per IGCC la frequenza è più bassa in considerazione
degli standard più elevati di progettazione e realizzazione dell’impianto.
Sono comunque stabilite delle frequenze di soglia di credibilità:
Sono presi in considerazioni e analizzati gli eventi/scenari incidentali che hanno frequenza superiore alla soglia stabilita
Normalmente le frequenze calcolate sono molto basse
Di contro…

## Slide 28
Cosa può accadere a seguito di un rilascio?
AGGIORNAMENTO RDS 2021

## Slide 29
AGGIORNAMENTO RDS 2021
Jet fire
(Dardo di fuoco)
Tipologie di scenari
Incendio di un getto gassoso turbolento infiammabile, effluente da un componente impiantistico in pressione
Conseguenze: irraggiamento termico con danni alle persone e alle strutture (danneggiamento rapido di strutture/ apparecchiature, con possibili “effetti domino”).
Pool fire
(Pozza incendiata)
Incendio di una pozza di liquido infiammabile al suolo
Conseguenze: irraggiamento termico con danni alle persone e alle strutture.
Flash fire
(Lampo di fuoco)
Incendio in massa di una nuvola di vapore infiammabile con effetto non esplosivo.
Conseguenze: radiazione termica istantanea con danni alle persone e alle strutture.
UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion)
Conseguenze: onde di sovrappressione
Esplosione non confinata di vapori infiammabili
VCE (Vapour Cloud Explosion)
Conseguenze: onde di sovrappressione
Esplosione confinata di vapori infiammabili
Dispersione tossica
Conseguenze: intossicazione con effetti nocivi per la salute
Rilascio di nube tossica in atmosfera

## Slide 30
Valore del parametro di riferimento (radiazione termica, sovrappressione, concentrazione in atmosfera) a cui, entro una determinata area dal punto del rilascio, per un’esposizione di 30 minuti, si verifica:
AGGIORNAMENTO RDS 2021
La stima delle conseguenze degli eventi incidentali si effettua in termini di effetti/danni a persone o cose. Sono fissati VALORI DI SOGLIA per gli effetti/danni dovuti a:
irraggiamento termico (kW/m2),
sovrappressione (bar),
concentrazione di sostanza tossica (ppm)
concentrazione sostanza infiammabile (ppm).
Valore di soglia
Elevata letalità: elevata probabilità di letalità anche per persone mediamente sane.
Inizio letalità: possibile letalità per persone mediamente sane.
Lesioni irreversibili: possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che non intraprendono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone maggiormente vulnerabili.
Lesioni reversibili: possibili danni, generalmente non gravi (disagi lievi o danni reversibili), a soggetti particolarmente vulnerabili.
Notes: Ho modificato questa slide con le info tratte dal concorso sicurezza 2013_regolamento

## Slide 31
AGGIORNAMENTO RDS 2021
Definizione soglie di danno
LFL (limite inferiore di infiammabilità): concentrazione minima (%v/v) del vapore prodotto da un liquido infiammabile che permette la combustione della miscela con l’aria.
LC50 (Lethal Concentration 50%): concentrazione letale 50% - il livello di concentrazione di una sostanza tossica, assorbita per inalazione, che causa il 50% di letalità in individui sani esposti, riferita ad un tempo di esposizione di 30 minuti.
IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health value): valore di tollerabilità per 30 minuti senza che si abbiano danni irreversibili per la salute umana e sintomi tali da impedire l’esecuzione delle appropriate azioni protettive.
LoC: Level of Concern: valore preso a riferimento come stima degli effetti di un’inalazione per 30’ che produca danni reversibili alle persone più vulnerabili (anziani, bambini ecc.)
Notes: Ho modificato questa slide con le info tratte dal concorso sicurezza 2013_regolamento

## Slide 32
AGGIORNAMENTO RDS 2021
L'obiettivo è quello di valutare l’estensione delle aree interessate dagli effetti attesi per i singoli Top Events, al fine di ricavare il rischio che ciascuno di essi comporta per l'impianto stesso e le zone limitrofe.
L’estensione delle aree di interesse viene rappresentata mediante mappe di:
irraggiamento;
dispersione infiammabile;
sovrappressione;
dispersione tossica.
La definizione dell’estensione delle aree di danno si basa sull’applicazione di modelli fisico-matematici mediante software idonei.
La stima delle conseguenze si esplicita attraverso la
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI SCENARI

## Slide 33
AGGIORNAMENTO RDS 2021
Origine del rilascio
Distanza soglia 37,5 kW/m2
Distanza soglia 12,5 kW/m2
Distanza in metri
Distanza soglia 7 kW/m2
Distanza soglia 5 kW/m2
Distanza soglia 3 kW/m2
Schema di una mappa di irraggiamento
Il parametro fisico di riferimento è la radiazione termica espressa in kW/m2

## Slide 34
AGGIORNAMENTO RDS 2021
Impianto 100 – scenario incidentale n° 4
Irraggiamento termico

## Slide 35
AGGIORNAMENTO RDS 2021
Origine del rilascio
LFL
½ LFL
Distanza in metri
Schema di una mappa di dispersione infiammabile
Il parametro fisico di riferimento è la concentrazione di sostanza infiammabile in atmosfera in relazione al limite inferiore di infiammabilità (LFL)

## Slide 36
Scenari incidentali ISAB Sud
AGGIORNAMENTO RDS 2021
Impianto CR35 – scenario incidentale n° 2
Dispersione infiammabile

## Slide 37
AGGIORNAMENTO RDS 2021
Origine del rilascio
LC50
IDLH
Distanza in metri
Schema di una mappa di dispersione tossica
Il parametro fisico di riferimento è la concentrazione di sostanza tossica in atmosfera in relazione
ad LC50 e IDLH

## Slide 38
Scenari incidentali ISAB Sud
AGGIORNAMENTO RDS 2021
Impianto CR41 – scenario incidentale n° CR41-1
Dispersione tossica

## Slide 39: AGGIORNAMENTO RDS 2021
Le zone di interesse per le Raffinerie (fonte ESWD - European Severe Weather Database), non sono mai state interessate da fenomeni di tornado, se non da eventi di trombe marine di debole intensità.
Analisi degli EVENTI NATURALI (natech)
Non necessario
lo sviluppo di scenari incidentali
tornado

## Slide 40: AGGIORNAMENTO RDS 2021
IMPIANTI NORD
Definite frequenza e valori massimi potenziali in termini di altezza e velocità dell’onda
Analisi degli EVENTI NATURALI (natech)
Le apparecchiature prospicienti alla costa subirebbero impatti di lieve entità per la presenza della diga foranea di pre-frangimento.
Non necessario lo sviluppo di scenari incidentali.
tsunami
IMPIANTI SUD
IMPIANTI IGCC
Effettuato studio per valutare l’impatto di un eventuale maremoto (Pontile Sud). Esaminati due casi: altezza dell’onda 3 m (caso 1) e altezza dell’onda 7 m (caso 2).
La struttura del Pontile è stata progettata per un’altezza dell’onda di 7,5 m.
La verifica effettuata
ha dato esito positivo.
L’area può essere ragionevolmente esclusa dallo studio in quanto è ubicata ad una quota sul livello del mare di circa 21 m e ad una distanza dallo stesso di circa 1100 m.
Non necessario lo sviluppo di scenari incidentali

## Slide 41: AGGIORNAMENTO RDS 2021
IMPIANTI NORD
Effettuate verifiche sismiche su apparecchiature critiche e a fronte scenari incidentali.
Predisposti interventi di adeguamento/miglioramento sismico.
Tutti gli interventi saranno completati entro Maggio 2024.
Tali interventi di adeguamento/miglioramento sismico renderanno non più credibili gli scenari derivanti dal sisma.
Analisi degli EVENTI NATURALI (natech)
sisma
IMPIANTI SUD/IGCC
Effettuate verifiche sismiche su apparecchiature critiche e a fronte scenari incidentali.
Effettuati gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico.
Non più credibili gli scenari
derivanti dal sisma.

## Slide 42: AGGIORNAMENTO RDS 2021
Analisi degli EVENTI NATURALI (natech)
Perturbazioni cerauniche
Dati di riferimento: banca dati del SIRF (Sistema Italiano Rilevamento Fulmini).
Sistema di rilevamento è costituito da una rete di sensori per la rilevazione dei fulmini su tutto il territorio italiano, isole e mari limitrofi compresi, in grado di fornire dati estremamente precisi.
Fornisce il valore di “Ng”
(numero medio di fulmini a terra
all'anno e al chilometro quadrato)
Raffineria Sud/Impianto IGCC
Ng = 0,93 fulmini/anno/km2
Raffineria Nord
Ng = 0,98 fulmini/anno/km2
Gli impianti della Raffineria isab nord/sud/igcc, costruiti secondo le norme tecniche di riferimento, risultano protetti contro le scariche atmosferiche

## Slide 43: AGGIORNAMENTO RDS 2021
Il D.M. 09/05/01 stabilisce requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/15, con riferimento alla destinazione ed all’utilizzazione dei suoli esterni agli stabilimenti.
L’analisi degli eventi incidentali effettuata per i siti Sud, Nord e IGCC ha permesso di stabilire se sono presenti eventi incidentali che interessano aree esterne allo stabilimento.
In caso affermativo, si procede alla verifica della compatibilità territoriale per le aree interessate dai suddetti scenari incidentali.
La discriminante è data dalla combinazione tra frequenza di accadimento dello scenario e categoria degli effetti derivanti dallo scenario.
DM 09/05/2001 - Tabella 3b – Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti (rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica) |  |  |  | 
Classe di probabilità degli eventi | Categoria di effetti |  |  | 
 | Elevata letalità | Inizio letalità | Lesioni irreversibili | Lesioni reversibili
< 10-6 | EF | DEF | CDEF | BCDEF
10-4 – 10-6 | F | EF | DEF | CDEF
10-3 – 10-4 | F | F | EF | DEF
> 10-3 | F | F | F | EF
Per esempio, se lo scenario considerato ha frequenza compresa tra 10-4 e 10-6 e l’area di interesse è raggiunta con effetti di “inizio letalità” la categoria territoriale compatibile per essa può essere solo E o F.

## Slide 44: AGGIORNAMENTO RDS 2021
Categoria A Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità … omissis … Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto … omissis ….
Categoria B Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità … omissis … Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto … omissis … Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso … omissis … Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio … omissis … Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto … omissis …
Categoria C Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso … omissis … Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio … omissis … Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto … omissis …
Categoria D Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile … omissis …
Categoria E Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.
Categoria F Area entro i confini dello stabilimento. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l’ordinaria presenza di gruppi di persone.
CATEGORIE TERRITORIALI - CLASSIFICAZIONE

## Slide 45: AGGIORNAMENTO RDS 2021
EFFETTO DOMINO
Meccanismo che propaga uno scenario incidentale iniziale “primario” generando eventi e/o scenari “secondari” su altre apparecchiature con potenziale
espansione delle zone di danno.
Frequenze di soglia di credibilità
Tipologia | Frequenza di soglia di credibilità |  | 
 | Nord | Sud | IGCC
Ipotesi incidentale | 1,0 x 10-6 eventi/anno | 1,0 x 10-6 eventi/anno | 1,0 x 10-6 eventi/anno
Scenario incidentale | 5,0 x 10-6 eventi/anno | 5,0 x 10-6 eventi/anno | 1,0 x 10-6 eventi/anno
Effetti domino | 5,0 x 10-6 eventi/anno | 5,0 x 10-6 eventi/anno | 1,0 x 10-6 eventi/anno
QUALORA LA FREQUENZA DI ACCADIMENTO DELL’EFFETO DOMINO SIA CREDIBILE SI PROCEDE ALLA STIMA DELL’E CONSEGUENZE DELL’EVENTO SECONDARIO

## Slide 46: AGGIORNAMENTO RDS 2021
L’aggiornamento del Rapporto di Sicurezza comporta la rivalutazione dei Piani di Emergenza di Reparto
In essi, sulla base dei risultati dell’analisi di rischio, per ogni reparto, vengono trattati gli scenari incidentali individuati, indicando:
Scenario incidentale;
Ipotesi Incidentale;
Scheda di Intervento:
A. Descrizione dell'evento;
B. Modalità di segnalazione dell'emergenza e recapiti telefonici dei responsabili;
C. Interventi Operativi;
D. Interventi di emergenza/antincendio;
Rappresentazione grafica dello scenario incidentale.
I piani di emergenza di reparto vengono periodicamente verificati con prove di emergenza simulate.

## Slide 47: AGGIORNAMENTO RDS 2021
L’aggiornamento del Rapporto di Sicurezza, con la definizione di nuovi/diversi scenari incidentali, può inoltre comportare la necessità o la semplice opportunità di rivedere:
Le protezioni antincendio passive sulle strutture dell’impianto
Le protezioni antincendio attive sulle apparecchiature
L’ubicazione dei comandi di valvole di processo o antincendio
Le protezioni antincendio passive sulle valvole di processo
L’ubicazione dei rilevatori di esplosività o di tossicità

## Slide 48: AGGIORNAMENTO RDS 2021
A seguito aggiornamento del Rapporto di Sicurezza
il Gestore aggiorna e trasmette anche il
Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante
per i cittadini e i lavoratori
(artt. 13 e 23 D.Lgs. 105/15)
Il Modulo è strutturato in dodici sezioni e contiene le informazioni che il gestore deve dichiarare e trasmettere obbligatoriamente alle autorità competenti.
Sono previste informazioni per il pubblico (cinque sezioni da trasmettere alle autorità competenti, ai cittadini e ai lavoratori) e informazioni per le autorità competenti (ulteriori sette sezioni da trasmettere solo a quest’ultime).
Le informazioni fornite dai vari Stabilimenti sono raccolte, coordinate ed utilizzate, dalle autorità preposte, per la definizione dei Piani di Emergenza Esterna e la pianificazione degli interventi da attuare in situazioni di emergenza derivanti da eventi incidentali che hanno impatto all’esterno dei siti a rischio di incidente rilevante.

## Slide 49: AGGIORNAMENTO RDS 2021
E’ PREVISTO L’INVIO TELEMATICO DELLE NOTIFICHE TRAMITE L’APPLICATIVO WEB “SEVESO - SISTEMA COMUNICAZIONE NOTIFICHE”
Comitato Tecnico Regionale,
Regione o organo regionale da essa delegata,
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l’ISPRA,
Prefettura,
Comune,
Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
Destinatari della notifica
https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/login.php

## Slide 50: AGGIORNAMENTO RDS 2021
Sezioni per il pubblico
Cinque sezioni da comunicare
Sezione A1 - Informazioni generali
Sezione D - Informazioni generali su
autorizzazioni/certificazioni e stato dei controlli
a cui è soggetto lo Stabilimento
Sezione F - Descrizione dell’ambiente/territorio
circostante lo Stabilimento
Sezione H - Descrizione sintetica dello Stabilimento
e riepilogo sostanze pericolose di cui all’allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
Sezione L - Informazioni sugli scenari incidentali
con impatto all'esterno dello Stabilimento
Notifica Impianti Nord
Notifica Impianti Sud
Notifica Impianti IGCC